# Persbericht

Nefit Bosch introduceert Compress 7400i AW

Stilste Monoblock buitenunit: 33 dB(A) op 3 meter

Deventer, 4 juni 2020

Nefit Bosch introduceert een extra stille buitenunit, de Compress 7400i AW. Deze nieuwe Monoblock buitenunit voor lucht-waterwarmtepompsystemen is er in twee vermogensvarianten, 5 en 7 kW. De nieuwe units vormen een aanvulling op de bestaande Monoblock en Split buitenunits van Nefit Bosch en zijn te combineren met alle Nefit EnviLine binnenunits. Naast een bijna zeer stille werking, presteren de nieuwe varianten ook qua stroomverbruik beter dan de meeste andere buitenunits die op de markt zijn.

Fluisterstil

Met een geluidsdrukniveau van 33 dB(A) op 3 meter afstand, kan de Compress 7400i AW 5 OR fluisterstil worden genoemd. Zowel de 5 kW-variant, als de 7 kW-variant is bij uitstek geschikt voor BENG/NTA8800-nieuwbouw en andere geluidskritische toepassingen. Het modulatiebereik van de nieuwe buitenunits is 1,45 tot 4,99 kW, respectievelijk 1,9 tot 6,79 kW bij A -7/W35. De COP is 4,25 in deellast bij A +2/W35.

Technische innovaties

De Compress 7400i AW is voorzien van een Silent Mode en is extreem stil dankzij verschillende technische innovaties, zoals een geoptimaliseerde compressor, een aangepaste ventilator en een innovatieve diffuser met een geluidsabsorberende werking. De hoogwaardige techniek komt tot uitdrukking in het luxe, lichtgewicht design van het exterieur.

De nieuwe, extra stille Compress 7400i AW kan zowel verwarmen, als koelen en  is iets hoger geprijsd dan de bestaande EnviLine Monoblocks van Nefit Bosch.

Nieuwe geluidsnorm

Vanaf 2021 moeten buitenunits voldoen aan de nieuwe geluidsnormering warmtepompen (Bouwbesluit 2012). Naar verwachting komt het er globaal op neer dat een buitenunit niet meer dan 40 dB(A) mag produceren, gemeten op de perceelgrens. Met beide Bosch Compress 7400i AW Monoblock buitenunits is op 2 meter afstand een geluidsniveau van onder de 40 dB(A) mogelijk, afhankelijk van het vermogen, de plaatsing en de instellingen.

Upgrade bestaande buitenunits

Naast de introductie van de nieuwe buitenunit, krijgen de bestaande EnviLine buitenunits binnenkort een upgrade, waardoor de toepassingsmogelijkheden onder de nieuwe norm worden verruimd. Voor de Nefit EnviLine Split buitenunits komt een geluidskap beschikbaar die zorgt voor een geluidsreductie tot 10 dB(A).

Meer nieuwe warmtepompen

De Compress 7400i AW is vanaf 4 juni verkrijgbaar via de reguliere groothandelskanalen. Naast de nieuwe buitenunit, zijn ook de nieuwe, extra compacte Bosch Compress Hybrid 3000i/7000i AWS binnenunits leverbaar. Later komen ook de eerder aangekondigde bodemwarmtepompen van Nefit Bosch op de markt. Op alle warmtepompen wordt 3 jaar onderdelengarantie gegeven, bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie, mits in bedrijf gesteld door een servicemonteur van Nefit Bosch.